## Slide 1: Hệ thống vào ra

## Slide 2: Nội dung
Tổng quan về hệ thống vào ra
Các phương pháp điều khiển vào ra
Nối ghép TBNV
Các cổng vào ra thông dụng trên PC

## Slide 3: Tổng quan về hệ thống vào ra
Giới thiệu chung
Chức năng của hệ thống vào ra: Trao đổi thông tin giữa máy tính với thế giới bên ngoài
Các thao tác cơ bản
  Vào dữ liệu
  Ra dữ liệu
Các thành phần cơ bản
  Các thiết bị ngoại vi
  Modul vào ra

## Slide 4: Đặc điểm vào ra
Tồn tại đa dạng các TBNV khác nhau về:
  Nguyên tắc hoạt động
  Tốc độ
  Khuôn dạng dữ liệu
Tất cả các thiết bị ngoại vi đều chậm hơn CPU và bộ nhớ chính
 Cần có modul vào ra để nối ghép TBNV với CPU và bộ nhớ chính

## Slide 5: Các thiết bị ngoại vi
Chức năng: Chuyển đổi dữ liệu giữa bên trong và bên ngoài máy tính
Phân loại
  TBNV giao tiếp người-máy: Bàn phím, máy in. màn hình
  TBNV giao tiếp máy-máy: Thiết bị theo dõi và kiểm tra
  TBNV truyền thông: Modem, NIC

## Slide 6: Cấu trúc chung của TBNV

## Slide 7: Các thành phần của TBNV
Bộ chuyển đổi dữ liệu: Chuyển đổi dữ liệu giữa bên trong và bên ngoài máy tính
Bộ đệm dữ liệu: Đệm dữ liệu khi truyền giữa modul vào ra và TBNV
Khối logic điều khiển: Điều khiển hoạt động của TBNV đáp ứng theo yêu cầu từng modul vào ra

## Slide 8: Modul vào ra
Chức năng của modul vào ra
  Điều khiển và định thời
  Trao đổi thông tin với CPU
  Trao đổi thông tin với TBNV
  Đệm giữa bên trong máy tính với TBNV
  Phát hiện lỗi của các TBNV

## Slide 9: Cấu trúc chung của modul vào ra

## Slide 10: Các thành phần của modul vào ra
Thanh ghi đệm dữ liệu: Đệm dữ liệu trong quá trình trao đổi
Các cổng vào ra: Kết nối với TBNV, mỗi cổng có một địa chỉ xác định
Thanh ghi trạng thái/điều khiển: Lưu giữ thông tin trạng thái cho các cổng vào ra
Khối logic điều khiển: Điều khiển modul vào ra

## Slide 11: Các phương pháp địa chỉ hoá cổng vào ra
Vào ra riêng biệt
Vào ra theo bản đồ bộ nhớ

## Slide 12: Vào ra riêng biệt
Cổng vào ra được đánh địa chỉ theo không gian địa chỉ vào ra
CPU trao đổi dữ liệu với cổng vào ra thông qua các lệnh vào ra chuyên dụng
Chỉ có thể thực hiện trên các hệ thống có quản lý không gian địa chỉ vào ra riêng biệt

## Slide 13: Vào ra theo bản đồ bộ nhớ
Cổng vào ra được đánh địa chỉ theo không gian địa chỉ bộ nhớ
Vào ra giống như đọc ghi bộ nhớ
CPU trao đổi dữ liệu với cổng vào ra thông qua các lệnh truy nhập dữ liệu bộ nhớ
Có thể thực hiện trên mọi hệ thống

## Slide 14: Các phương pháp điều khiển vào ra
Vào ra bằng chương trình
(Programmed I/O)
Vào ra điều khiển bằng ngắt
(Interupt Driven I/O)
Truy nhập bộ nhớ trực tiếp – DMA
(Direct Memory Access)

## Slide 15: Vào ra bằng chương trình
Nguyên tắc chung: CPU trực tiếp điều khiển vào ra bằng chương trình
  Kiểm tra trạng thái của TBNV
  Phát tín hiệu điều khiển đọc/ghi
  Trao đổi dữ liệu

## Slide 16: Hoạt động của vào ra bằng chương trình
CPU yêu cầu thao tác vào ra
Modul vào ra thực hiện thao tác
Modul vào ra thiết lập các bit trạng thái
CPU kiểm tra các bit trạng thái
  Nếu chưa sẵn sàng thì quay lại kiểm tra
  Nếu sẵn sàng thì chuyển sang trao đổi dữ liệu với modul vào ra

## Slide 17: Lưu đồ chương trình
Hoạt động của vào ra bằng chương trình (tiếp)

## Slide 18: Đặc điểm
Vào ra do ý muốn của người lập trình
CPU trực tiếp điều khiển vào ra
CPU đợi modul  tiêu tốn thời gian của CPU
Hoạt động của vào ra bằng chương trình (tiếp)

## Slide 19: Vào ra điều khiển bằng ngắt

## Slide 20: Chuyển điều khiển đến chương trình con phục vụ ngắt
Vào ra điều khiển bằng ngắt (tiếp)

## Slide 21: Các phương pháp nối ghép ngắt

## Slide 22: Sử dụng nhiều đường ngắt

## Slide 23: Kiểm tra vòng bằng phần mềm

## Slide 24: Kiểm tra vòng bằng phần cứng

## Slide 25: Bộ điều khiển ngắt lập trình được

## Slide 26: Đặc điểm vào ra điều khiển bằng ngắt

## Slide 27: DMA (Direct Memory Access)

## Slide 28: Sơ đồ cấu trúc của DMAC

## Slide 30: Các kiểu thực hiện DMA

## Slide 31: Cấu hình DMA

## Slide 32: Cấu hình DMA (cont.)

## Slide 33: Cấu hình DMA (cont.)

## Slide 34: Đặc điểm của DMA

## Slide 35: Nối ghép thiết bị ngoại vi
Các kiểu nối ghép
  Nối ghép song song
  Nối ghép nối tiếp

## Slide 36: Nối ghép song song

## Slide 37: Nối ghép nối tiếp

## Slide 38: Các cổng vào ra
Sinh viên tự tìm hiểu